| استاندارد ملي ايران | جمهوري اسلامي ايران Islamic Republic of Iran | ISIRI |
| --- | --- | --- |
| 2810 | مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران | 2810 |
| تجدید نظر اول | Institute of Standards and Industrial Research of Iran | 1st. revision |
|  | روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با API GL5- ویژگی ها Super Hypoid Gear Oil Equivalent to API GL5- Specifications |  |

بهنام خدا

آشنایی با مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی )رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ 5 تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO) کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) است و به عنوان تنها رابط کمیسیون کدکس غذایی  (CAC) در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.

مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشو ر و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید.  مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجهبندی آن را اجباری نماید.  همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمانها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ، مؤسسۀ استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامۀ تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

کمیسیون فنی تدوين استاندارد

« روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با API GL5- ویژگی ها»

(تجدید نظر اول)

| رئیس: | سمت و/ يا نمایندگی |
| --- | --- |
| شیرخانی، مژگان (فوق لیسانس مهندسی شیمی) | مسئول خدمات آزمایشگاهی روغن پژوهشگاه صنعت نفت |
| دبیر: |  |
| امینیان، وحید (فوق لیسانس شیمی) | سرپرست گروه پژوهشی پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد |
| اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا( |  |
| حسام پور، فاطمه (لیسانس شیمی) خراسانی، امین (لیسانس مدیریت بازرگانی) قویدل، حسن (فوق لیسانس شیمی آلی) عباسپور، شهناز (لیسانس شیمی) غیشه، نازنین (لیسانس شیمی) کرم دوست، ساناز (فوق لیسانس شیمی) منیری، حسین (فوق دیپلم هنرستان) نظری، جعفر (لیسانس شیمی کاربردی) | کارشناس واحد پژوهش شرکت نفت بهران مدیرعامل تعاونی مروارید مشکین کارشناس کنترل کیفیت شرکت نفت پارس رئیس اداره نظارت بر استانداردهای شیمی و پتروشیمی رئیس کنترل کیفیت شرکت نفت ایرانول کارشناس فنی شرکت کاسترول ایران عضو هیئت مدیره اتحادیه فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی کارشناس کنترل کیفیت شرکت نفت بهران |

پیش گفتار

استاندارد" روغن دنده سوپرهیپوئید معادل با API GL5- ویژگی ها "  نخستین بار در سال 1366 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیون مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در ...........احلاس کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ .......................تصویب شد. اینک به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 2810 : سال 1367 است.

منابع و ماخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

1- MIL-L-2105 D. Lubricating oil gear multipurpose.

2- ASTM D 7450-08 Standard specification for performance of rear axle lubricants intended for API category GL-5 service.

3- مشخصات روغن های دنده API GL5 شرکت های تولیدی داخلی و خارجی.

# روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با API GL5- ویژگی ها

## 1	هدف  و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعیین ویژگی ها، بسته بندی، نشانه گذاری و نمونه برداری روغن های معادل با API GL5 مورد استفاده در دنده های سوپر هیپوئید است، که شرایط سرعت زیاد به همراه بار ضربه ای و یا سرعت کم به همراه گشتاور بالا را تحمل می کند.

2	مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود.

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است.

استفاده‌ از مراجع‌ زير براي‌ كاربرد اين‌ استاندارد الزامي‌ است‌:

2-1	استاندارد ملي ايران 195: سال 1386، فرآورده های نفتی – محاسبه شاخص گرانروی با استفاده از گرانروی کینماتیک در دماهای 40 درجه سلسیوس و 100 درجه سلسیوس

2-2	استاندارد ملي ايران 196: سال 1375، روش اندازه گيري مقدار كف در روغن هاي روان كننده

2-3	استاندارد ملي ايران 197: سال 1379، فرآورده های نفتی - اندازه گيري چگالی، چگالی نسبی نفت خام و فراورده های نفتی بوسیله چگالی سنج – روش آزمون

2-4	استاندارد ملی ایران 198: سال 1386، فراوردهای نفتی– اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری به روش باز کلیولند- روش آزمون.

2-5	استاندارد ملي ايران 201: سال 1375، روش اندازه گيري نقطه ريزش روغن های نفتی

2-6	استاندارد ملي ايران 340: سال 1375، آزمون گرانروی مایعات شفاف و تیره (محاسبه گرانروی دینامیک).

2-7    استاندارد ملی ایران 3172 سال 1370 ، روش اندازه گیری خواص EP (فشار زیاد) در روغن های روان کننده به روش تیمکن.

2-8	استاندارد ملی ایران 3281: سال 1386، روغن های روان کننده – اندازه گیری باریوم، کلسیم، منیزیم و روی در روغن های روان کننده کار نکرده به روش طیف سنجی جذب اتمی.

2-9    استاندارد ملی ایران 3310 سال 1372 ، روش اندازه گیری خواص EP (فشار زیاد) در روغن های روان کننده به روش چهار گلوله.

2-10	استاندارد ملی ایران 6148: سال 1380، فراورده های نفتی – اندازه گیری پایداری برشی سیالات حاوی مواد پلیمری با استفاده از نازل دیزلی- روش آزمون.

2-11	استاندارد ملی ایران 8402: سال 1384، فراورده های نفتی- تعیین مقدار گوگرد – روش طیف سنجی فلوئورسانس اشعه ایکس با پاشندگی انرژی- روش آزمون.

2-12   ASTM STP 512A, Laboratory performance tests for automotive gear lubricants (L42).

2-13  ASTM D130-10, Standard test method for corrosiveness to copper from petroleum products by copper strip test.

2-14  ASTM D2983 - 09 Standard test method for low temperature viscosity of lubricants measured by brookfield viscometer.

2-15  ASTM D4951 - 09 Standard test method for determination of additive elements in lubricating oils by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

2-16  ASTM D5704 - 11 Standard test method for evaluation of the thermal and oxidative stability of lubricating oils used for manual transmissions and final drive axles

2-17  ASTM D6121 - 11 Standard test method for evaluation of load-carrying capacity of lubricants under conditions of low speed and high torque used for final hypoid drive axles.

## 2-18  ASTM D7038 - 10 Standard test method for evaluation of moisture corrosion resistance of automotive gear lubricants

## 3	ویژگی ها

3-1  روغن دنده سوپر هیپوئید که کیفیت آن با ویژگی های این استاندارد مطابقت داشته باشد، از روغن پایه و مواد افزودنی لازم تشکیل شده است.

3-2   مواد تشکیل دهنده

3-2-1 روغن پایه

روغن پایه مورد استفاده در ساخت این نوع روغن دنده باید مطابق با استاندارد ملی شماره 3299 ایران و با توجه به طبقه بندی API برای روغن های پایه باشد، تا بتواند ویژگی های مندرج در  جدول یک را در روغن ایجاد کند.

3-2-2 مواد افزودنی

مواد افزودنی مورد استفاده باید مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

یادآوری- تولید کننده روغن دنده باید اطلاعات فنی کامل راجع به روغن پایه و مواد افزودنی را در اختیار سازمان ملی استاندارد ایران قراردهد.

3-3  ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

روغن دنده سوپر هیپوئید مطابق این استاندارد باید دارای ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مندرج در جدول شماره یک این استاندارد باشد.

جدول یک – ویژگی های فیزیکی و شیمیایی روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با API GL5

| ردیف | ویژگی ها | واحد | حدود قابل قبول | روش آزمون |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وضع ظاهری | - | شفاف و بدون مواد خارجی | - |
| 2 | چگالی | گرم بر سانتی مترمکعب | گزارش شود | استاندارد ملی ایران شماره 197 |
| 3 | گرانروی کینماتیک در 100 درجه سلسیوس | سانتی استوک | مطابق با الزامات استاندارد SAE J306 (آخرین انتشار)1 | استاندارد ملی ایران شماره 340 |
| 4 | حداکثر دما برای رسیدن به گرانروی 150000 سانتی پوآز- روش بروکفیلد | درجه سلسیوس | مطابق با الزامات استاندارد SAE J306 (آخرین انتشار)1 | ASTM D 2983 |
| 5 | گرانروی کینماتیک در 40 درجه سلسیوس | سانتی استوک | گزارش شود | استاندارد ملی ایران شماره 340 |
| 6 | شاخص گرانروی | - | گزارش شود | استاندارد ملی ایران شماره 195 |
| 7 | پایداری برشی | - | روغن پس از آزمون در درجه گرانروی خود باقی بماند | استاندارد ملی ایران شماره 6148 |
| 8 | نقطه ریزش، حد اکثر | درجه سلسیوس | درجه Wx70 | درجه Wx75 | درجه Wx80 | درجه Wx85 | درجه های 110،90،85،80 | درجه های 250،190،140 | استاندارد ملی ایران شماره 201 |
|  |  |  | 57- | 39- | 27- | 18- | 9- | 6- |  |
| 9 | ﻛﻒ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ : - ﻣﺮﺣﻠﻪ I ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻒ- ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻒ - ﻣﺮﺣﻠﻪ II ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻒ- ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻒ - ﻣﺮﺣﻠﻪ III ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻒ- ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻒ | ﻣﻴﻠﻲ لیتر | ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ – ﺻﻔﺮ ﭘﻨﺠﺎه – ﺻﻔﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ – ﺻﻔﺮ | اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان شماره 196 |
| 10 | نقطه اشتعال، حداقل | درجه سلسیوس | Wx70 | Wx75 | Wx80 | Wx85 90 | 110 | 140 | 190 | 250 | استاندارد ملی ایران شماره 198 |
|  |  |  | 155 | 160 | 190 | 200 | 206 | 210 | 216 | 220 |  |
| 11 | گوگرد | درصد وزنی | طبق مشخصات ماده افزودنی استفاده شده | استاندارد ملی ایران شماره 8402 |
| 12 | فسفر | درصد وزنی | طبق مشخصات ماده افزودنی استفاده شده | ASTM D 4951 |
| 13 | سایر عناصر | درصد وزنی | طبق مشخصات ماده افزودنی استفاده شده | استاندارد ملی ایران شماره 3281 و ASTM D 4951 |
| 14 | خوردگی نوار مسی، حداکثر | - | b3 | ASTM D 130 |
| 15 | جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی در حضور آب، ارزیابی مریت2زنگ زدگی نهایی | - | 0/9 | ASTM D 7038 (CRC L-33-1) |

ادامه جدول یک

| ردیف | ویژگی ها | واحد | حدود قابل قبول | روش آزمون |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | پایداری در برابر اکسایش حرارتی، پس از 50 ساعت: - افزایش گرانروی در 100درجه سلسیوس، حداکثر - مواد نامحلول در پنتان، حداکثر - مواد نامحلول در تولوئن، حداکثر | درصد درصد وزنی درصد وزنی | 100 0/3 0/2 | ASDM D 5704 (CRC L-60-1) |
| 17 | تحمل بار در دستگاه تیمکن، حداقل | پوند | 45 | استاندارد ملی ایران شماره 3172 |
| 18 | آزمون چهار گلوله (نقطه جوش خوردن) ، حداقل | کیلوگرم | 250 | استاندارد ملی ایران شماره 3310 |
| 19 | تحمل بار و فشار زیاد در دیفرانسیل: - سرعت بالا و گشتاور کم برای دنده های گرین3 - سرعت کم و گشتاور بالا برای دنده های لوبریتد4 | - - | درجه های W70 و W75 | سایر درجه ها | ASTM D 6121 (L 37) |
|  |  |  | آزمون الزامی نیست آزمون الزامی نیست | قابل قبول قابل قبول |  |
|  | - سرعت بالا همراه با بار ضربه ای و ایجاد خراش در رینگ و دندانه های پینیون، حداکثر | درصد | آزمون الزامی نیست | مساوی یا کمتر از آنچه که برای روغن مرجع 90-110 RGO رخ می دهد5 | ASTM STP 512A (L 42) |
| به پیوست یک رجوع شود. | 2-Merrit rating 3-Green Gears 4-Lubrited Gears 5-Refrence Gear Oil |

4	نمونه برداری

نمونه برداری باید طبق استاندارد ملی ایران شماره 4189 انجام شود.

5	 بسته بندی

5-1	روغن دنده بایددرحجم های کوارت (946/0 لیتر) تا 208 لیتری بسته بندی شود.

5-2	ظروف حاوی روغن، باید نشت و یا ریزش نداشته باشد.

5-3	پس از بسته بندی، ظروف باید با درپوش مطمئن عرضه شود.

6	نشانه گذاری

اطلاعات زیر باید به طور خوانا بر روی ظروف محتوی روغن درج شود:

6-1	سطح کیفیت روغن

6-2	درجه گرانروی روغن

6-3	کاربرد روغن

6-4	حجم روغن بر حسب لیتر در 15 درجه سلسیوس

6-5	نام تجاری

6-6	شماره و تاریخ ساخت

6-7	نام و نشانی تولید کننده

6-8	عبارت "ساخت ایران" به زبان فارسی

"پیوست یک "

طبقه بندی روغن های دنده خودرو بر اساس گرانروی طبق استاندارد SAE J 306 (2005)

| درجه گرانروی | گرانروی در 100 درجه سلسیوس (سانتی استوک)1 | حد اکثر دما برای رسیدن به گرانروی 150000 سانتی پوآز 2 (درجه سلسیوس) |
| --- | --- | --- |
|  | حد اقل | حد اکثر |  |
| W70 | 1/4 | - | Cº55- |
| W75 | 1/4 | - | Cº40- |
| W80 | 0/7 | - | Cº26- |
| W85 | 0/11 | - | Cº12- |
| 80 | 0/7 | 0/11> | - |
| 85 | 0/11 | 5/13> | - |
| 90 | 5/13 | 5/18> | - |
| 110 | 5/18 | 0/24> | - |
| 140 | 0/24 | 5/32> | - |
| 190 | 5/32 | 0/41> | - |
| 250 | 0/41 | - | - |
| استاندارد ملی ایران شماره 340 2-ASTM D 2983 |

# Footnotes

* موسسۀاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission